Доклад

за качеството на атмосферния въздух в

област Велико Търново за 2013 година

През 2013 година контролът на основните показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух в трите най-големи градове на областта – Велико Търново, Горна Оряховица и Свищов е осъществен от Регионалната инспекция по околната среда и водите – Велико Търново (РИОСВ).

Вследствие на възникнала авария и нефункциониране на автоматичната станция, в град Свищов са извършени измервания на нивата на 6 атмосферни замърсители само през първото тримесечие на 2013 година, поради което анализът на резултатите е за този период от време.

В останалите две населени места мониторингът на атмосферния въздух е осъществен, ежемесечно, върху пет замърсители – серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици - ФПЧ10 и ФПЧ2,5, озон (различни за отделните градове) в общо 2 пункта за мониторинг, както следва:

- за град Велико Търново – в 1 пункт (ръчно пробонабиране), разположен на улицa с интензивно автомобилно движение (в сградата на РИОСВ);

- за град Горна Оряховица – в 1 пункт (автоматична измервателна станция), намиращ се на улица с интензивно автомобилно движение.

За измерването на наблюдаваните атмосферни замърсители в градовете Велико Търново и Горна Оряховица са използвани методи, съгласно БДС.

По искане на РЗИ – Велико Търново, РИОСВ ежегодно предоставя обобщена годишна справка с първичните данни от направените измервания на атмосферните замърсители (за предходната година), както и осреднени стойности на някои от анализираните показатели за качеството на атмосферния въздух. Въз основа на предоставените данни за 2013 година, РЗИ – Велико Търново изготви обобщен годишен анализ и оценка на качеството на атмосферния въздух в наблюдаваните градове на областта.

І. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

1. Фини прахови частици (ФПЧ10; ФПЧ2,5)

От общо 290 регистрирани средноденонощни стойности на ФПЧ10, 61 (21,03%) превишават допустимата средноденонощна норма за опазване на човешкото здраве (50 μg/m3).

Средногодишната концентрация на ФПЧ10 – 40,51 μg/m3 превишава средногодишната норма за опазване на човешкото здраве (40 μg/m3) 1,01 пъти, но е най-ниската средногодишна концентрация, установена през последните 7 години. Измерените стойности в периода 2007 – 2013 година варират от 40,51 μg/m3 (2013 г.) до 57,83 μg/m3 (2007 г.)  –  диаграма 1.

През 2013 година са извършени и 342 измервания на ФПЧ2,5. Средногодишната концентрация на ФПЧ2,5 – 25,87 μg/m3 превишава средногодишната норма за опазване на човешкото здраве (25 μg/m3) 1,03 пъти.

ІІ. ГОРНА ОРЯХОВИЦА

1. Серен диоксид

При извършените ежедневни измервания през почти целия отчетен период (общо 8 760 измервания на серен диоксид) не са установени средночасови и средноденонощни концентрации на серен диоксид над пределно допустимите норми.

Средночасовите концентрации на серен диоксид варират от 0,00 μg/m3 до 109,33 μg/m3 и не превишават средночасовата норма за опазване на човешкото здраве (350 μg/m3). Не са регистрирани стойности, превишаващи алармения праг за серен диоксид – 500 μg/ m3.

2. Азотен диоксид

През 2013 година при извършените 8 760 измервания на азотен диоксид не са установени средночасови концентрации на азотен диоксид над пределно допустимата норма. Средночасовите концентрации варират от 0,00 μg/m3 до 127,43 μg/m3 и не превишават средночасовата норма за опазване на човешкото здраве (200 μg/m3).

Средногодишната концентрация на азотен диоксид – 15,54 μg/m3 е приблизително три пъти под средногодишната норма за опазване на човешкото здраве (40 μg/m3) и е най-ниската за периода 2007 г. – 2013 г.

В град Горна Оряховица продължава тенденцията на намаляване на средногодишните концентрации на азотен диоксид в атмосферния въздух,  след рязкото покачване на показателя през 2007 г. – диаграма 2.

3. Озон

Извършени са общо 8 760 измервания за озон, като средночасовите стойности на показателя са в границите на нормата и варират от 0,00 μg/m3 до 63,09 μg/m3.

Не са регистрирани превишения на краткосрочната целева норма 8 часа (120 μg/m3) и стойности над информационния праг за нивото на озон (180  μg/m3).

4. Фини прахови частици (ФПЧ10)

От общо 365 регистрирани средноденонощни стойности на ФПЧ10, 84 (23,01%) превишават допустимата средноденонощна норма за опазване на човешкото здраве (50 μg/m3). Измерените средноденонощни концентрации на ФПЧ10 варират от 3,03 μg/m3 до 712,59 μg/m3.

Средногодишната концентрация на ФПЧ10 – 43,03 μg/m3 надвишава 1,07 пъти средногодишната норма за опазване на човешкото здраве (40 μg/m3), но е най-ниската за периода 2007 г. – 2013 г. (диаграма 3).

Средногодишните концентрации на ФПЧ10 в периода 2007 г. – 2013 г. варират от 43,03 μg/m3 (2013 г.) до 62,57 μg/m3 (2011 г.).

ІІІ. СВИЩОВ

Анализирани са данните за първото тримесечие на 2013 година.

1. Серен диоксид

При извършените ежедневни измервания (общо 2 023 измервания на серен диоксид) не са установени средночасови и средноденонощни концентрации на серен диоксид над пределно допустимите норми.

Средночасовите концентрации на серен диоксид варират от 0,6 до 206,1 μg/m3 и не превишават средночасовата норма за опазване на човешкото здраве (350 μg/m3). Също така не са регистрирани стойности, превишаващи алармения праг за серен диоксид – 500 μg/ m3.

2. Азотен диоксид

Извършени са общо 2 024 измервания на азотен диоксид. Измерените средночасови концентрации на азотен диоксид варират от 0,7 до 144,2 μg/m3 и не превишават средночасовата норма за опазване на човешкото здраве (200 μg/m3).

3. Фини прахови частици (ФПЧ10)

От общо 81 регистрирани средноденонощни стойности на ФПЧ10, 31 (38,27%) превишават допустимата средноденонощна норма за опазване на човешкото здраве (50 μg/m3).

4. Озон

Извършени са общо 2 026 измервания на озон, като средночасовите стойности на показателя варират от 8,1 μg/m3 до 119,8  μg/m3.

Не са регистрирани превишения на краткосрочната целева норма 8 часа (120 μg/m3) и стойности над информационния праг за нивото на озон (180  μg/m3).

5. Сероводород

Извършени са общо 2 024 измервания на сероводород, като средночасовите стойности варират от 0,8 до 31,4 μg/m3. Регистрирани са 267 (13,19%) превишения на пределнодопустимата средночасова концентрация (5 μg/m3).

6. Серовъглерод

Извършени са общо 2 026 измервания на серовъглерод, като средночасовите стойности варират от 0,1 до 55,8 μg/m3. Регистрирани са 29 (1,43%) превишения на пределно допустимата средночасова концентрация (15 μg/m3).

Оценката на качеството на атмосферния въздух за 2013 година в градовете Велико Търново и Горна Оряховица показва, че наблюдаваните замърсители са в границите на нормите, с изключение на ФПЧ10, средногодишната концентрация на които превишава средногодишната норма за опазване на човешкото здраве (40 μg/m3), но стойностите на замърсителя са най-ниските (и за двете населени места) през последните няколко години.

За град Свищов, анализът на резултатите от проведения през първото тримесечие на 2013 година мониторинг на атмосферното замърсяване, показва, че наблюдаваните замърсители – серен диоксид и азотен диоксид не превишават съответните средночасови норми за опазване на човешкото здраве. Изключение правят ФПЧ10; сероводород и серовъглерод (в малък брой от измерванията).

Превишението на пределно допустимите норми на цитираните замърсители се дължи на влиянието на битовото отопление, пътния транспорт и промишлени източници в тези градове. По-високите концентрации на ФПЧ са резултат и от благоустройствени проблеми, несвоевременно отстраняване на остатъците от зимното опесъчаване на улиците, пепел и дим от битовите отоплителни източници, а през летните месеци – от неритмичното почистване, оросяване и измиване на градската пътна мрежа от замърсяването с прах. Поради икономически съображения все по-голяма част от населението ще продължи да използва твърдо гориво (дърва и въглища) за отопление, вследствие на което проблемът със замърсяването на атмосферния въздух с ФПЧ ще продължи да бъде актуален.

Серният и азотният диоксид въздействат върху здравето на човека като засягат преди всичко дихателната система. Серният диоксид и прахът имат синергично действие по отношение на дихателните органи и откритите лигавици. През последните години, в наблюдаваните градове Велико Търново и Горна Оряховица се очертава тенденция на намаляване на средногодишните концентрации на азотен диоксид в атмосферния въздух. Също така не са регистрирани средночасови и средноденонощни концентрации на серен диоксид над пределно допустимите норми.

В градовете Велико Търново и Горна Оряховица, основният замърсител на атмосферния въздух със средногодишни концентрации над пределно допустимата норма, са ФПЧ10, въпреки, че през 2013 година са установени най-ниските стойности в сравнение с предходните години.

Неблагоприятният ефект на ФПЧ10 зависи от редица фактори като концентрация, продължителност на експозицията, индивидуална чувствителност на населението – рискови групи са децата, възрастните хора, хората със съществуващи заболявания на дихателната (бронхиална астма, хронични обструктивни белодробни заболявания, ХОББ) и сърдечно-съдовата системи (исхемична болест на сърцето, артериална хипертония, сърдечна недостатъчност).

Известен и доказан е здравният риск от замърсяването на въздуха с прах и ФПЧ, които постъпват в организма предимно през дихателния тракт, при което по-едрите частици се задържат в горните отдели, а по-фините частици (под 10 μm – ФПЧ10 и ФПЧ2,5) достигат до по-ниските отдели на дихателната система. Респирабилните частици с диаметър по-малък от 10 микрона са най-опасни за здравето, тъй като нарушават функциите на дихателната система и/или предизвикват усложнения на съществуващи заболявания. Те причиняват  редица заболявания на дихателната система – бронхити, пневмонии, ринити, фарингити; чести алергични реакции, засягащи кожата и откритите лигавици, както и заболявания на очите – конюнктивити, кератити. Атмосферното замърсяване с прах е рисков фактор за развитието на хронични незаразни болести и причина за по-висока честота на заболявания на дихателната система и очите.

По искане на РЗИ – Велико Търново, съгласно дадените указания на МЗ, от РЗОК беше предоставена само информация за броят на първичните прегледи за болести на дихателната система (Клас X „Болести на дихателната система” на МКБ-10) по възрастови групи „0-17 г.” и „над 18 г.”, извършени от ОПЛ и лекари специалисти за цялата област, а не по населени места и местоживеене на пациента (поради некоректност на данните, с които разполага НЗОК). Това затруднява анализа и сравняването на данните за мониторираните населени места и останалите в областта.

По данни на НЗОК, през 2013 година, в област Велико Търново са извършени общо 97 105 първични прегледи от ОПЛ и лекари специалисти за болести на дихателната система на лица във възрастовите групи 0 - 17 години и над 18 години, съответно 64 016 и 33 089. Хроничните болести на горните и долните дихателни пътища (групи J30 - J39; J40 - J47; J60 - J70) представляват 6,73% от всички първични прегледи във възрастовата група 0 - 17 години и 33,30% – във възрастовата група над 18 г. Може да се предположи, че с нарастване на възрастта се увеличава експозицията на атмосферното замърсяване с ФПЧ10 и съответно – броят на първичните прегледи от ОПЛ и специалисти за болести на дихателната система. В групата 0 - 17 г. сред хроничните болести на дихателната система с най-голям относителен дял е астмата – 55,44%, следвана от хроничните болести на тонзилите и аденоидите (18,05%) и алергичните ринити (11,72%). В групата над 18 г. най-много са извършените първични прегледи за ХОББ (4009 броя прегледи), астма (1598) и хроничен ринит, назофарингит и фарингит (1329).

Замърсяването на въздуха с ФПЧ10 повишава и възприемчивостта на човешкия организъм към респираторните инфекции. През 2013 г. са извършени 59 708 първични прегледи за остри респираторни заболявания на горните и долните дихателни пътища (остри синуити, тонзилити, фарингити, бронхити, пневмонии, бронхиолити и други) за възрастовата група 0 - 17 години (93,27% от всички първични прегледи в тази група) и 22 071 – за групата над 18 години (66,70% от всички извършени първични прегледи в тази група).

Според статистическите отчети на лечебните заведения за доболнична помощ (данни на РЗИ – Велико Търново), през 2013 година броят на извършените първични прегледи за болести на дихателната система (от ОПЛ и лекари специалисти) за Велико Търново е 21 381 (22,02% от всички първични прегледи за цялата област Велико Търново), а за Горна Оряховица – 19 453 (20,03%). С най-голям относителен дял са извършените прегледи за остри инфекции на горните дихателни пътища – 65,74% (11 701 първични прегледи) за Велико Търново и 71,63% (12 850 прегледи) за Горна Оряховица, следвани от тези за остри бронхити и бронхиолити – 29,76% (5 297 прегледи) за Велико Търново и 21,69% (3 891 броя прегледи) – за Горна Оряховица. В структурата на извършените прегледи за хроничните болести на дихателната система, на първо място, с най-голям относителен дял, се нареждат болестите на горните дихателни пътища (група J30 - J39 – хронични ринити, синуити, тонзилити, фарингити, хронични болести на тонзилите и аденоидите, и други) – за Велико Търново (60,35% – 1 560 прегледи) и за Горна Оряховица – 34,08% (456 прегледи).

В структурата на регистрираните заболявания през 2013 г. болестите на дихателната система се нареждат на второ място (след болестите на органите на кръвообръщението – БОК), с относителен дял за Велико Търново – 15,2% и за Горна  Оряховица – 18,4%. Заболеваемостта от болестите на дихателната система е значително по-голяма в сравнение със същата за останалите населени места в областта, с изключение на община Павликени (512,4 на 1 000 души население): за Велико Търново – 442,7%0 и за Горна Оряховица – 589,4%0.

Анализът на горецитираните данни показва, че атмосферното замърсяване с ФПЧ може да е една от причините за сравнително по-високата заболеваемост от болести на дихателната система в общините Велико Търново и Горна Оряховица, респ. за увеличаване на посещенията при личния лекар и лекарите специалисти.

По данни на общинските администрации в наблюдаваните градове, през 2013 година са планирани и реализирани редица дейности, включени в общински програми за опазване на околната среда.

І. Велико Търново (Програма за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества и управление качеството на атмосферния въздух в Община Велико Търново за периода 2011 – 2014 г.)

Предприетите мерки са насочени към намаляване на емисиите на ФПЧ10 от битовото отопление, транспорта и неорганизираните източници, по-важните от които са следните:

1. Разширяване на газоразпределителната мрежа чрез изграждане на     2372 м нови газопроводи и газопроводни отклонения и включване в мрежата на 85 домакинства и 7 промишлени предприятия и обществени институции.

2. Извършване на текущ и основен ремонт на пътната настилка – частично са възстановени и преасфалтирани съответно 30 250 м2 и 24 000 м2 от уличната мрежа на град Велико Търново.

3. Осъществяване на системен контрол и налагане на глоби при паркиране в зелени площи – през 2013 г. са издадени 1 акт за установяване на  административно нарушение и 10 броя предписания за паркиране в зелени площи.

4. Поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване – текущо и генерално почистване (ръчно и машинно) и измиване (с автомиячна машина) на улици, площади, тротоари, спирки на градския транспорт и други; почистване от пясък след приключване на дейностите по зимното поддържане.

5. Осъществяване на зимното снегопочистване със специализирани препарати, пясък и сол за третиране на снежната покривка – за зимния сезон 2013 – 2014 са били закупени  3200 тона пясък и 320 тона сол.

6. Увеличаване на уличното озеленяване и площи с компактна дървесна растителност, и създаване на нови тревни площи за сметка на площи, потенциални източници на прах – засадени са 139 броя едроразмерни фиданки от широколистни дървесни видове и 123 броя иглолистни дървестни видове; затревени са 1,6 дка с тревно семе и райграс.

7. Извършване на периодичен контрол на строителните обекти, източници на неорганизирани прахови емисии и по сигнали на граждани.

ІІ. Горна Оряховица (Програма за намаляване на емисиите на ФПЧ и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух)

По-важните реализирани дейности, ориентирани към подобряване на качеството на атмосферния въздух чрез намаляване на нивата на ФПЧ10 са следните:

- Рехабилитация на пътна и улична мрежа – преасфалтирани са 5 265 м2 общински пътища и изкърпени 4 564 м2 участъци по уличната мрежа; преасфалтирани и маркирани са 3 паркинга в град Горна Оряховица.

- Залесяване на общински терени – засадени са общо 160 дървета.

- Реализиране на два информационно-образователни проекта за населението в рамките на кампанията „За чиста околна среда”, съответно  в град Горна Оряховица и едно село в общината (общата площ на озеленените и облагородени междублокови и паркови пространства е 3 500 м2).

- Премахване на 4 броя новообразувани нерегламентирани сметища в град Горна Оряховица и село Първомайци.

- Поддържане на чистотата на местата за обществено ползване – увеличена е честотата на измиване и оросяване, както и честотата на метене на основната улична мрежа в град Горна Оряховица.

- С цел ограничавне на емисиите на вредни вещества във въздуха през 2013 година са реализирани проекти за повишаване енергийната ефективност на ЦДГ „Ален мак”, СОУ „Вичо Грънчаров” и Център за настаняване от семеен тип в град Горна Оряховица.

ІІІ. Свищов (Програма за намаляване нивата на замърсяване и достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферния въздух на град Свищов 2012 – 2014 г., съобразно екологичните норми, установени в българското законодателство)

Реализираните мерки имат за цел намаляване на емисиите на ФПЧ10 от битовия сектор, обществените сгради и търговските обекти, транспорта и промишлеността на град Свищов, неорганизирани, площни и други източници:

1. Осъществен е системен имисионен контрол през първото тримесечие на 2013 година върху качеството на атмосферния въздух в град Свищов от пункта за мониторинг на РИОСВ – Велико Търново и автоматична станция OPSIS (за получаване и предаване на информация в реално време между градовете Свищов и Зимнич).

2. Оптимизиране на зимното снегопочистване и замяна на пясъка с алтернативни реагенти против обледяване на уличната пътна настилка през зимата

3. Усъвършенстване на системата за управление на градския трафик – ограничен е трафика на тежкотоварни автомобили и техника в централната градска част на Свищов.

4. Изграждане на нова и поддържане на съществуващата пътна инфраструктура – осъществен е текущ ремонт на улици в град Свищов (1110 м2) и основен ремонт на общинска пътна мрежа (общо 6 949 м2).

5. Снижаване на емисиите на ФПЧ10 от инсталации на фирмени площадки на ТЕЦ „Свилоза” АД, „Свилоза ЯРН” ЕООД и „Свилоцел” ЕАД.

6. Оптимизиране на графиците за поддържане на чистотата на уличната мрежа и местата за обществено ползване чрез метене, миене, сметосъбиране и сметоизвозване.

7. Осъществяване на контрол върху извършване на изкопни работи  и строително-ремонтни дейности за предотвратяване на разпиляването на пръст и  отпадъци по улиците.

8. Провеждане на озеленителни мероприятия – през 2013 година са засадени 100 броя широколистни и иглолистни дървета, и 1 500 броя многогодишни вечнозелени храсти.

9. Образователна дейност сред населението – проведени са  информационни кампании за стимулиране на алтернативните начини за придвижване и насърчаване на велосипедния транспорт; за въздействието на основните замърсители върху здравето и възможностите за лично участие в намаляването на емисиите на ФПЧ10 и други.

РЗИ – Велико Търново ще изпрати до кметовете на мониторираните общини информации за атмосферното замърсяване в съответните градове, с препоръка за реализиране на мерки за ограничаване на емисиите от битовото отопление, транспорта, промишлеността и неорганизираните източници с цел подобряване на качеството на атмосферния въздух по отношение на ФПЧ10, недопускане превишаване на пределно-допустимите концентрации на останалите атмосферни замърсители и намаляване на потенциалния здравен риск за експонираното население.

Изготвили:

Д-р Кр. Петрова – директор на

дирекция ПБПЗ в РЗИ

Инж. Г. Славчева

старши експерт в Д ПБПЗ в РЗИ