Д О К Л А Д

за изпълнението на мониторинга на питейните води в област Велико Търново през второто тримесечие на 2019 година

През второто тримесечие на 2019 г. изпълнението на мониторинга на питейните води е, както следва:

| Водоизточници за питейни нужди | IІ тримесечие |
| --- | --- |
|  | Показатели от група А | Показатели от група Б |
| Централни | план | 84 | 7 |
|  | изп. | 89 | 8 |
| Общински | план | 2 | - |
|  | изп. | - | - |
| Ведомствени | план | 3 | 1 |
|  | изп. | 2 | 1 |
| Местни | план | 8 |
|  | изп. | 5 |
| Минерални | план | 7 |
|  | изп. | 10 |

Данните от мониторинга на питейната вода в област Велико Търново показват следното:

От 97 изследвани  проби питейна вода от централни водоизточници през ІІ-то тримесечие 5 броя  (5,15 %) са нестандартни по микробиологични показатели и 17 броя (17,52 %) по химични показатели.

Отклоненията по микробиологични показатели са в 4 проби (Попрусевци, Райковци, Чукани и Елена) - по показател с индикаторно значение коли форми (КФ) и показател с безусловно здравно значение Ешерихия коли (ЕК) и в 1 проба (Вълчовци) само по показател коли форми. Взетите контролни проби са стандартни. След изпълнение на предписаните мероприятия предстои пробонабиране и от Чукани.

Отклоненията по  химични показатели са установени съответно:

- по показатели с индикаторно значение: мътност (Коевци); калций (Каранци);

- по показатели с безусловно здравно значение: нитрати  (Никюп, Стрелец, Ст. Стамболово, Иванча, Каранци, Орловец, П. Сеновец, Алеково, Александрово, Г. Студена,  Козловец, Овча могила, Ореш, Совата, Виноград, Камен и Лозен).

Осъществен е контрол над 3 от 8-те ведомствени водоснабдителни системи за питейни нужди, съгласно графика за мониторинг. Всички проби са стандартни по микробиологични и химични показатели. Не е осъществено пробонабиране от „Зорница Комерс“ ЕООД, Кесарево поради временно водоснабдяване на предприятието от зона Йовковци.

През отчетния период са изследвани 5 броя проби води от местни  обществени водоизточници.  Отклонения от изискванията на Санитарно-технически норми и правила за водоснабдяване на населените места и промишлеността с питейна вода (ДВ бр.41/70 г.)  са установени във всички 5 проби - по показател коли титър, а по химични показатели (нитрати) са нестандартни 2 броя (40 %).

През тримесечието са изследвани 10 проби води от минералните водоизточници в гр. Свищов, с. Овча могила, гр.  Полски Тръмбеш, с. Обединение и с. Вонеща вода по микробиологични показатели, от които 2 проби - от Вонеща вода и Обединение не отговарят на изискванията на Наредба №14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите по показатели общ брой мезофилни аеробни микроорганизми при 220 С  Псевдомонас аеругиноза и  колиформи.

През второто тримесечие съвместно с водоснабдителните дружества, общини и ведомствени предприятия бяха извършени 273 съвместни проверки на всички водоснабдителни обекти относно качеството на обеззаразяване на питейната вода, поддържането на водоснабдителните съоръжения и състоянието на СОЗ.

Във връзка с изменения и допълнения на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, публикувани в ДВ, бр. 6 от 16.01.2018 г., и произтичащите от тях промени по прилагането ѝ, както и в изпълнение на чл. 9 от горе цитираната наредба, в края на отчетния период за съгласуване в РЗИ – Велико Търново са представени 11 програми за мониторинг на питейната вода (ВиК „Йовковци“ ООД, Община Стражица и 8-те ведомстмени водоснабдителни системи).

През отчетния период, във връзка с контрола по качеството на питейните води в областта са предприети следните административно-наказателни мерки:

- 4 бр. предписания до управителя на „ВиК Йовковци“ ООД, от които 3 за извършване на ремонтни дейности на водоснабдителните съоръжения в Килифарево, Вонеща вода и Царевец и  провеждане на  необходимите мероприятия за осигуряване качества на питейната вода за село Чукани, отговаряща по микробиологични показатели на  Наредба №9  за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Няма издадени актове и заповеди.

Поради лоши метеорологични условия не е извършено пробонабиране от Хотница, Теменуга и Железарци, както и от 3 местни водоизточници в Горна Оряховица, което ще се компенсира през трето тримесечие.

Графиците за собствен мониторинг на ВиК дружеството за второто тримесечие на 2019 г., съгласно представените справки, се изпълнява в съответствие със съгласуваната от РЗИ мониторингова програма.

Изготвил:

д-р Л. Бижева – началник на отдел ДЗК

09.07.2019 г.