Д О К Л А Д

за изпълнението на мониторинга на питейните води в област Велико Търново през второто тримесечие на 2020 година

През второто тримесечие на 2020 г. изпълнението на мониторинга на питейните води е, както следва:

| Водоизточници за питейни нужди | ІІ тримесечие |
| --- | --- |
|  | Показатели от група А | Показатели от група Б |
| Централни | план | 90 | 16 |
|  | изп. | 108 | 19 |
| Общински | план | 2 | - |
|  | изп. | 2 | - |
| Ведомствени | план | 3 | 1 |
|  | изп. | 2 | 1 |
| Местни | план | 8 |
|  | изп. | 8 |
| Минерални | план | 7 |
|  | изп. | 7 |

Данните от мониторинга на питейната вода в област Велико Търново показват следното:

От 127 изследвани  проби питейна вода от централни водоизточници през ІІ-то тримесечие само 3 броя  (2,36 %) са нестандартни по микробиологични показатели и 22 броя (17,32 %) по химични показатели.

Отклоненията по микробиологични показатели са в 1 проба (Алеково) - по показател с индикаторно значение коли форми (КФ) и показател с безусловно здравно значение Ешерихия коли (ЕК) и в 2 проби (Никюп и Райковци) само по показател коли форми. Взетите контролни проби са стандартни.

Отклоненията по  химични показатели са установени съответно:

- по показатели с индикаторно значение: мътност (Коевци);

- по показатели с безусловно здравно значение: нитрати  (Никюп, Усои, Батак, Патреш, Ст. Стамболово, Иванча, Орловец, Каранци, П. Сеновец, Алеково, Александрово, Г. Студена,  Деляновци, Козловец, Овча могила, Ореш, Совата, Червена, Виноград, Камен, Лозен и Коевци).

Осъществен е контрол над 2 от 8-те ведомствени водоснабдителни системи за питейни нужди, съгласно графика за мониторинг. Всички проби са стандартни по микробиологични и химични показатели, с изключение на 1 по показател калций от ведомствената водоснабдителна система на „БДЖ – ПП“ ЕООД, ППП – Горна Оряховица.  Не е осъществено пробонабиране от ПГСС „Боруш“, Крушето поради преустановяване на учебните занятия поради извънредната епидемична обстановка, свързана с COVID 19.

През отчетния период са изследвани 8 броя проби води от местни  обществени водоизточници.  Отклонения от изискванията на Санитарно-технически норми и правила за водоснабдяване на населените места и промишлеността с питейна вода (ДВ бр.41/70 г.)  са установени в 7 проби (87,5 %) показател коли титър, а по химични показатели (нитрати) са нестандартни 2 броя (25 %).

През тримесечието са изследвани 7 проби води от минералните водоизточници в гр. Свищов, с. Овча могила, гр.  Полски Тръмбеш, с. Обединение и с. Вонеща вода по микробиологични показатели, от които 3 проби - от Вонеща вода, Обединение  и Полски Тръмбеш не отговарят на изискванията на Наредба №14 на МЗ за курортните ресурси, курортните местности и курортите по показатели общ брой мезофилни аеробни микроорганизми при 220С  Псевдомонас аеругиноза, Ешерихия коли и  колиформи.

През отчетния период, във връзка с контрола по качеството на питейните води в областта са предприетите следните административно-наказателни мерки:

- 3 бр. предписания до управителя на „ВиК Йовковци“ ООД, от които 2 за извършване на ремонтни дейности на водоснабдителните съоръжения в Павликени и Бяла Река и 1 за провеждане на  необходимите мероприятия за осигуряване качества на питейната вода от зона на водоснабдяване „Вардим“, отговаряща по  показател остатъчен свободен хлор на  Наредба №9  за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Няма издадени актове и заповеди.

Графиците за собствен мониторинг на ВиК дружеството за второто тримесечие на 2020 г., съгласно представените от справки, се изпълнява в съответствие със съгласуваната от РЗИ мониторингова програма.